Руководителю

жилищно-эксплуатационной

организации

___________________________

О содержании в исправном состоянии

дымовых и вентиляционных каналов

Уважаемый 						!

Обязательным условием безопасного использования внутридомового и внутриквартирного газового оборудования является надлежащее содержание дымовых и вентиляционных каналов жилых помещений и многоквартирных домов.

В соответствии с требованиями Правил пользования газом надлежащее содержание дымовых и вентиляционных каналов обеспечивается:

  - в многоквартирных домах путем проверки состояния и функционирования дымовых и вентиляционных каналов, при необходимости их очистки и (или) ремонта лицами, ответственными за содержание общего имущества в многоквартирном доме, либо путем заключения договора об их проверке, а также при необходимости об очистке и (или) о ремонте с организацией, осуществляющей указанные работы;

  - в домовладении собственником домовладения путем проверки состояния и функционирования дымовых и вентиляционных каналов и (или) заключения договора об их проверке, а также при необходимости об очистке и (или) о ремонте с организацией, осуществляющей указанные работы.

Проверка состояния дымовых и вентиляционных каналов и при необходимости их очистка производится:

- при приемке дымовых и вентиляционных каналов в эксплуатацию при газификации здания и (или) подключении нового газоиспользующего оборудования;

- при переустройстве и ремонте дымовых и вентиляционных каналов;

- в процессе эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов (периодическая проверка) - не реже 3 раз в год (не позднее, чем за 7 календарных дней до начала отопительного сезона, в середине отопительного сезона и не позднее чем через 7 дней после окончания отопительного сезона);

- при отсутствии тяги, выявленной в процессе эксплуатации, при техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, диагностировании внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования и аварийно-диспетчерском обеспечении.

По результатам проверки состояния дымовых и вентиляционных каналов оформляется соответствующий акт. Оформленный акт в обязательном порядке должен содержать однозначное заключение о пригодности, либо непригодности дымовых и вентиляционных каналов для дальнейшего использования, а также о необходимости отключения газоиспользующего оборудования.

Обращаем внимание, что во исполнение п. 3.1.9 Инструкции лица, осуществляющие управление многоквартирными домами, оказывающие услуги и (или) выполняющие работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, обязаны предоставлять копии документов, подтверждающих надлежащее техническое состояние дымовых и вентиляционных каналов, по запросу организации, осуществляющей техническое обслуживание ВДГО/ВКГО, или уполномоченных органов местного самоуправления, осуществляющих муниципальный жилищный контроль.

В случае выявления отсутствия тяги, неисправного состояния дымоходов и вентиляционных каналов газоиспользующее оборудование должно быть отключено. При получении актов проверки, содержащих информацию о неисправном состоянии дымовых и вентиляционных каналов, их (акты) необходимо незамедлительно направить в адрес организации, осуществляющей техническое обслуживание ВДГО/ВКГО, с сопроводительном письмом о необходимости приостановления подачи газа.

# Footnotes

Правила пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению (утв. Постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N 410).

Инструкция по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд (утв. приказом Минстроя России от 05.12.2017 №1614/пр)

Внутридомовое газовое оборудование/внутриквартирное газовое оборудование