# РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

15.04.2022                                                                                                             № 119-п

О создании рабочей группы по рассмотрению проекта на 2023 год актуализированной схемы теплоснабжения Петровского городского поселения Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», администрация Петровского городского поселения  п о с т а н о в л я е т:

1. Создать рабочую группу по рассмотрению проекта на 2023 год актуализированной схемы теплоснабжения Петровского городского поселения Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской области, согласно приложению 1.

2. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, на официальном сайте Петровского городского поселения в сети Интернет согласно приложению 2.

3. Разместить на официальном сайте Петровского городского поселения:

а) до 19.04.2022 - сведения о размещения проекта актуализированной схемы теплоснабжения;

б) до 19.04.2022 - адрес, по которому осуществляется сбор замечаний и предложений, а также срок их сбора;

в) до  13.05.2022 -  уведомление о проведении публичных слушаний.

4. Замечания и предложения по проекту на 2023 год актуализированной схемы теплоснабжения Петровского городского поселения Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской области могут быть представлены заинтересованными лицами в письменной форме, по адресу: п.Петровский, ул. Чкалова, д.2, администрация Петровского городского поселения с 20.04.2022   по 10.05.2022.

5. Провести публичные слушания по проекту актуализированной схемы теплоснабжения 23.05.2022 в 10-00 в актовом зале администрации Петровского городского поселения Гаврилово-Посадского муниципального района по адресу: поселок Петровский, ул. Чкалова, д.2.

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Петровского городского поселения.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Петровского

Городского поселения                                                                     М.В. Сизова

Приложение 1 к постановлению

администрации Петровского

городского поселения

от 15.04.2022 № 119-п

Состав

рабочей группы по рассмотрению проекта на 2023 год                          актуализированной схемы теплоснабжения Гаврилово-Посадского                  городского поселения Гаврилово-Посадского муниципального

района Ивановской области

Руководитель рабочей группы:

- Сизова Марина Владимировна, Глава Петровского городского поселения;

Заместитель руководителя рабочей группы:

- Гришина Татьяна Витальевна, главный специалист администрации Петровского городского поселения;

Члены рабочей группы:

- Фокина Ольга Александровна,  начальник отдела финансов, экономики, учета и отчетности – главный бухгалтер администрации Петровского городского поселения;

-Кузнецова Марина Витальевна, инструктор по вопросам ЖКХ администрации Петровского городского поселения.

Приложение 2 к постановлению

администрации Петровского

городского поселения

от 15.04.2022 № 119-п

Актуализированная  схема теплоснабжения

Гаврилово-Посадского городского поселения Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской области на 2023 год

Содержание

1. Вводная часть………………………………………………………………....5

2. Цель проведения работы…………………………………………………..... 5

3. Существующее положение в сфере производства, передачи и

потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения………….….  7

4. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Петровского городского поселения……….............................................................................. 25

5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.......................................... 34

6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.......... 35

7. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)…………………………………………………...……………..  36

8. Решения по бесхозяйным тепловым сетям.............................................   42

9. Предложения по улучшению работы системы теплоснабжения …………42

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Работы проводились в марте 2022 года.

- ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ

Необходимость актуализации схем теплоснабжения определена, требованиями статьи 23 Федерального закона  от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабжении».

Схема теплоснабжения разрабатывается в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а так же экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения разработана на основе следующих принципов:

- обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

- обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных действующими законами;

- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и потребителей;

- минимизации затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя

- долгосрочной перспективе;

- минимизации вредного воздействия на окружающую среду;

- обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

- согласованности схемы теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также с программой газификации;

- обеспечение    экономически    обоснованной    доходности    текущей деятельности теплоснабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала.

Техническая база для разработки схем теплоснабжения

– эксплуатационная документация (расчетные температурные графики источников тепловой энергии, данные по присоединенным тепловым нагрузкам потребителей тепловой энергии, их видам и т.п.);

– конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей, конфигурация;

– данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя;

– документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормативы, тарифы и их составляющие, договора на поставку топливно  энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.);

– статистическая отчетность организации о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.

Термины и определения

- зона  действия  системы  теплоснабжения  -  территория  поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

- зона  действия  источника  тепловой  энергии  -  территория  поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

- установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

- располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

- мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды;

-	теплосетевые объекты - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;

- элемент территориального деления - территория поселения, городского округа или ее часть, установленная по границам административно- территориальных единиц;

- расчетный элемент территориального деления - территория поселения, городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

3.  СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ

ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Краткая характеристика Петровского городского поселения

Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской области

Петровское городское поселение с центром – посёлок Петровский находится на расстоянии 65 км от областного центра г. Иваново и 15 км от районного центра г. Гаврилов Посад. Граничит с Тейковским районом. Поселение расположено вдоль трассы Иваново - Гаврилов Посад.

На северо-западе граница Петровского городского поселения совпадает с юго-восточной границей Новоселковского сельского поселения. Восточная и юго-восточная граница совпадает с границей Тейковского муниципального района. Западная граница совпадает с восточной границей Новоселковского сельского поселения. Юго-западная граница совпадает с северо-восточной границей Гаврилово-Посадского городского поселения и Шекшовского сельского поселения.

Река Нерль -  равнинная, характеризуется малой извилистостью русла, течет в хорошо разработанных долинах.  Общая длина р. Нерль-284 км, водосборная площадь-6780 км2. Во время разлива водой покрываются большие площади, которые остаются под водой от 6 до 12 дней. Во время наводнения уровень поднимается на 5-6 метров, по сравнению с периодом низкой воды. В целом уровень летом может сильно меняться, в зависимости от количества осадков;

По территории поселения проходит железная дорога Москва — Иваново - Кинешма. Станция Петровская находится от станции Иваново на расстоянии 60 км, от станции Москва Ярославская — на расстоянии 240 км.

Территория Петровского городского поселения Гаврилово-Посадского муниципального  района занимает площадь, равную 829 га.

Количество проживающего населения в Петровском городском поселении на 01 января 2022 года составляет 3803 человека.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Население, чел |
| --- | --- | --- |
| 1 | посёлок Петровский |  |
| 2 | село Липовая Роща |  |
| 3 | село Петрово-Городище |  |
| 4 | село Костромиха |  |
| 5 | село Санково |  |
| 6 | село Крутицы |  |
| 7 | деревня Морозово |  |
| 8 | деревня Урусобино |  |
| 9 | деревня Марково |  |
| 10 | деревня Вывозиха |  |
| 11 | деревня Черницыно |  |
| 12 | деревня Тимерёво |  |
| 13 | деревня Путятино |  |
| 14 | деревня Шатры |  |
| 15 | деревня Ганшино |  |
| 16 | деревня Доутрово |  |
| 17 | деревня Нови |  |
| 18 | деревня Малая Уронда |  |
| ИТОГО: | 3803 |

Исполнительную власть осуществляет администрация  Петровского городского поселения Гаврилово-Посадского муниципального района. Численность администрации городского поселения - 11 человек, в том числе муниципальных служащих –  5 человек.

Природно-климатические условия:

Климат в Петровском городском поселении умеренно-континентальный с холодной и снежной зимой и умерено жарким летом. Среднегодовая температура +2,7°С. Среднегодовая температура самого холодного месяца (января) -11,8°С, самого теплого (июля) +17,4°С. Абсолютный минимум температуры - 440, абсолютный максимум +38°С. Продолжительность периода вегетации растений со среднесуточной температурой более 10°С - 130 дней, периода со среднесуточной температурой более 0 С - 210 дней, безморозного периода - 130 дней. Средняя годовая сумма осадков 550 мм, в т.ч. за вегетационный период - 300-350 мм. Наиболее дождливый период продолжается с июля по сентябрь (241 мм). Продолжительность солнечного сияния -около 1700 часов. Число дней в году без солнца - 126. Преобладающее направление ветра: зимой - южные и юго-западные, летом - западные и юго-западные. Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом - 150 дней. Мощность снежного покрова 35 см . Грунтовые воды залегают на глубине 8-10 м. Гидрографическая сеть поселения  относится к типу восточно-европейских рек. Русла рек характеризуются малой извилистостью русла, текут в хорошо разработанных долинах. Скорость течения 0,1 м/сек. Для них характерны высокие весенние половодья, низкий уровень воды в период летней межени, и сравнительно низкий устойчивый уровень воды зимой. Реки в основном питаются за счет летних осадков и таяния снегов, доля которых составляет 70-80% в гидрологическом режиме водотоков. И только 20-30% приходится на долю грунтовых вод. Во время разлива водой покрываются большие площади, которые остаются под водой от 6 до 12 дней. Во время наводнения уровень поднимается на 5-6 м, по сравнению с меженным уровнем. В целом уровень воды летом может сильно меняться, в зависимости от количества осадков. Воды пресные, гидрокарбонатно-кальциевые. Общая жесткость колеблется от 0,9 до 5 мг экв/л. На территории поселения протекает река Нерль.

Общие сведения о системе теплоснабжения

Петровского городского поселения Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской области

Краткое описание системы теплоснабжения.

Теплоснабжение осуществляется от 2 котельных:

- газовая котельная в поселке Петровский  установленной мощностью 12,81 МВт;

- газовая котельная в с.Липовая Роща установленной мощностью 5,0 МВт.

Услуги  сфере   теплоснабжения   на   территории   Петровского городского поселения  оказывает   АО «Ресурсоснабжающая организация» (АО РСО).

Общая протяженность теплосетей:

- п. Петровский:

- сети отопления – 15920,2 м;

- сети ГВС – 4600 м.

- с. Липовая Роща:

- сети отопления - 4617 м;

- сети ГВС – 2800 м.

Материал теплоизоляции преимущественно – минеральная вата, частично ППУ. Способ прокладки надземный. Тепловые сети находятся в удовлетворительном состоянии. Температурный график работы котельных - 95/70 0С (отопление), 65/50 0С (ГВС) .

Продолжительность отопительного периода 219 сут.

Расчетная для данной местности скорость ветра в отопительный период 4,2 м/с.

Температура воды на источнике водоснабжения: зима +5 ОС, весенне-осенний период +10 ОС, лето +15 ОС.

Среднемесячные значения температур наружного воздуха, грунта, сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах

|  |  |  |  | Таблица 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | график 95/70 0С |
|  | Температура | Температура |  |  |
| Месяц |  |  | Температура | Температура |
|  | воздуха, tв | грунта, tгр |  |  |
|  |  |  | сетевой воды, | сетевой воды, |
|  |  |  | Тпр 0С | Тобр. 0С |
| Январь | -11,9 | 0,9 | 69,94 | 54,35 |
| Февраль | -10,9 | 0,3 | 68,5 | 53,43 |
| Март | -5,1 | 0,3 | 59,95 | 47,9 |
| Апрель | 4,1 | 1,1 | 45,54 | 38,27 |
| Май | 11,4 | 6,3 | 33,09 | 29,62 |
| Июнь | 15,8 | 10,8 | 0 | 0 |
| Июль | 17,6 | 14,1 | 0 | 0 |
| Август | 15,8 | 14,5 | 0 | 0 |
| Сентябрь | 10,1 | 12,1 | 0 | 0 |
| Октябрь | 3,5 | 7,6 | 46,5 | 38,92 |
| Ноябрь | -3,1 | 3,7 | 56,87 | 45,86 |
| Декабрь | -8,1 | 1,9 | 64,39 | 50,78 |
| Ср. за отопительный | -3,9 | 2,4 | 57,93 | 46,47 |
| Период |  |  |  |  |

Описание источников теплоснабжения

Петровского городского поселения Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской области

Газовая котельная в п. Петровский

Котельная предназначена для теплоснабжения жилых и общественных зданий п. Петровский. По надежности отпуска теплоты потребителям котельная относится ко второй категории. Теплота, отпускаемая котельной, используется на нужды отопления и ГВС. В качестве теплоносителя, для обеспечения теплового потребления принята горячая вода. Температурный график отпуска тепловой энергии на систему отопления 95/700С, на систему ГВС-600С. Схема подключения потребителей тепловой энергии системы отопления – зависимая. Топливом для котельной является природный газ. Установленная мощность котельной составляет 12,81 МВт.

В котельной установлено следующее основное оборудование: четыре стальных  водогрейных жаротрубных котла PREXTHERM тип RSW-2360 Q=2360 кВт ф. «Ferroli» Италия, работающие на нужды отопления, и два стальных водогрейных жаротрубных котла PREXTHERM тип RSW-1890 Q=1890 кВт (1шт) и тип RSW-1480 Q=1480 кВт (1 шт) ф. «Ferroli» Италия, работающие на нужды ГВС. Дымовые газы от котлов отводятся в дымовые трубы.

Режим работы котельной круглосуточный, круглогодичный. Котельная работает с постоянным обслуживающим персоналом.

Система отопления:

В связи с зависимой схемой подключения потребителей теплоты трубопроводы котельной образуют один контур, который объединяет сетевые трубопроводы системы отопления, циркуляционные насосы системы отопления (сетевые), трубопроводы котлов, рециркуляционные насосы котлов, котлы.

Технологический процесс приготовления и отпуска теплоты на нужды отопления включает в себя следующие стадии:

- Приготовление подпиточной  воды в станции обезжелезивания и дальнейшее ее умягчение с помощью автоматической системы дозирования реагентов «Комплексон-6».

- Подача сетевой воды двумя сетевыми насосами марки К150 125 315/452М, Q=200м3/час. Н=32м, n=1450 мин-1, N=30 кВт в четыре котла PREXTHERM тип RSW-2360 Q=2360 кВт, где происходит нагрев до +900С и затем по сетевым трубопроводам сетевая вода  направляется на нужды отопления потребителям. Регулирование температуры сетевой воды по заданному графику осуществляется с помощью котловой автоматики.

Во избежание образования конденсата на стенках котла, во время нагрева сетевой воды, предусмотрены рециркуляционные насосы марки КМ80 65 160/252М У3, Q=50м3, N=7,5 кВт в количестве 4 штук, работающие в автоматическом режиме.

Для технологического учета расхода воды, тепла в системе отопления служат расходомеры М121-К5 Ду 150 «ИНТЕЛЛПРИБОР» на подающей и обратной линиях сетевой воды контура отопления.

Система ГВС:

Система ГВС является независимой схемой подключения потребителей теплоты, трубопроводы котельной образуют два независимых контура. Первый контур объединяет сетевые трубопроводы системы ГВС, связывающие пластинчатые подогреватели, циркуляционные насосы. Второй контур объединяет трубопроводы котлов, связывающие пластинчатые подогреватели системы, циркуляционные насосы котлового контура, сами котлы и мембранные расширительные баки, служащие для компенсации расширения воды при ее нагревании в данном контуре.

Технологический процесс приготовления и отпуска горячей воды на нужды отопления включает в себя следующие стадии:

- Приготовление подпиточной  воды в станции обезжелезивания и дальнейшее ее умягчение с помощью автоматической системы дозирования реагентов «Комплексон-6».

- Подача котловой воды одним циркуляционным насосом марки КМ80 65 160/252М У3, Q=50м3, N=7,5 кВт в котлы PREXTHERM тип RSW-1890 Q=1890 кВт или PREXTHERM тип RSW-1480  Q=1480 кВт, где происходит нагрев, затем в два подогревателя марки ТР-3-50, t=1500С, Р=1,6МПа, где происходит передача тепловой энергии от одного теплоносителя к другому. После теплообменников котловая вода поступает на всасывающую линию циркуляционного насоса и снова в котлы.

- Сетевая вода из обратного сетевого трубопровода через два теплообменника, где происходит нагрев до температуры 600С, поступает к одному сетевому насосу марки КМ100 80 160А/252У3, Q=100м3 N=11 кВт и затем по сетевым трубопроводам на нужды потребителям. Регулирование температуры горячей воды осуществляется с помощью котловой автоматики.

Для технологического учета расхода воды, тепла в системе горячего водоснабжения служат расходомеры Ду100 «ИНТЕЛЛПРИБОР» на подающей и обратной линиях сетевой воды сетевого контура.

Газовая котельная в с.Липовая Роща

Котельная предназначена для теплоснабжения жилых и общественных зданий с. Липовая Роща. По надежности отпуска теплоты потребителям котельная относится ко второй категории. Теплота, отпускаемая котельной, используется на нужды отопления и ГВС. В качестве теплоносителя, для обеспечения теплового потребления принята горячая вода. Температурный график отпуска тепловой энергии на систему отопления 95/700С, на систему ГВС-600С. Схема подключения потребителей тепловой энергии системы отопления – зависимая. Топливом для котельной является природный газ. Установленная мощность котельной составляет 5,0 МВт. В котельной установлено следующее основное оборудование: три стальных  водогрейных   вакуумных котла КВ-Г, работающие на нужды отопления и горячего водоснабжения,  два сетевых насосов теплоснабжения  Calpeda  NM 80\16AE, два сетевых насосов горячего водоснабжения Calpeda  NM 40\16ВE, два насосов подпитки  Calpeda  NM 2ВE.

Режим работы котельной круглосуточный, круглогодичный. Котельная работает с постоянным обслуживающим персоналом.

Система отопления:

Система отопления закрытая.

Технологический процесс приготовления и отпуска теплоты на нужды отопления включает в себя:

- Нагрев воды в водогрейных котлах.

- Передача тепла в трубчатых  подогревателях, которые являются неотъемлемой частью котлов, внешнему контуру теплоснабжения.

- Подача нагретой  воды одним сетевым   насосом Calpeda  NM 80\16AE по сетевым трубопроводам потребителям. Регулирование температуры сетевой воды по заданному графику осуществляется с помощью котловой автоматики. Умягчение воды производится с помощью автоматической системы дозирования реагентов «Комплексон-6».

Расход тепла на нужды отопления измеряется счетчиком учета тепловой энергии.

Система ГВС:

Технологический процесс приготовления и отпуска теплоты на нужды  горячего водоснабжения включает в себя:

- Нагрев воды в водогрейных котлах.

- Подача нагретой воды в трубчатый подогреватель, находящийся в ЦТП для нагрева холодной воды.

- Подача нагретой  воды насосами ЦТП потребителям.

Описание структуры договорных отношений

между теплоснабжающими организациями

Производство и транспорт тепловой энергии осуществляет АО РСО.

Основным видом топлива для котельных является природный газ, резервное топливо не предусмотрено.

Зона действия источников тепловой энергии

Зона действия источника тепловой энергии п. Петровский приведена на рис. 1.

Зона действия источника тепловой энергии с.  Липовая Роща приведена на рис.2.

Характеристика сетей теплоснабжения

Характеристика сетей отопления, находящихся на балансе ОАО РСО»

таблица 2

| Участок | Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, мм | Длина участка (в двухтруб. исчислении) L, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке Н, м | Температурный график работы тепловой сети с указанием температуры срезки, 0С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| тепловые сети от котельной с. Липовая Роща |
| 1 | 219 | 220 | мин. вата | надземная | 1959-1989 гг. | - | 95/70 |
| 2 | 159 | 805 | мин. вата | надземная | 1959-1989 гг. | - | 95/70 |
| 3 | 108 | 760 | мин. вата | надземная | 1959-1989 гг. | - | 95/70 |
| 3.1 | 108 | 115 | ППУ | надземная | 2014г. | - | 95/70 |
| 4 | 76 | 595 | мин. вата | надземная | 1959-1989 гг. | - | 95/70 |
| 4.1 | 89 | 35 | ППУ | надземная | 2014г. | - | 95/70 |
| 5 | 57 | 1170 | мин. вата | надземная | 1959-1989 гг. | - | 95/70 |
| 5.1. | 57 | 100 | мин. вата | надземная | 2015г. | - | 95/70 |
| 6 | 48 | 390 | мин. вата | надземная | 1959-1989 гг. | - | 95/70 |
| 7 | 32 | 427 | мин. вата | надземная | 1959-1989 гг. | - | 95/70 |
| ИТОГО | 4617 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 418 |  |  |  |  |  |
| тепловые сети от котельной п. Петровский |
| 1 | 325 | 10 | мин. вата | надземная | 1959-1989 гг. | - | 95/70 |
| 2 | 273 | 32 | мин. вата | надземная | 1959-1989 гг. | - | 95/70 |
| 3 | 219 | 1173 | мин. вата | надземная | 1959-1989 гг. | - | 95/70 |
| 4 | 159 | 510 | мин. вата | надземная | 1959-1989 гг. | - | 95/70 |
| 5 | 133 | 531,1 | мин. вата | надземная | 1959-1989 гг. | - | 95/70 |
| 6 | 108 | 473 | мин. вата | надземная | 1959-1989 гг. | - | 95/70 |
| 6.1. | 108 | 250 | ППУ | надземная | 2015г. | - | 95/70 |
| 7 | 89 | 632 | мин. вата | надземная | 1959-1989 гг. | - | 95/70 |
| 7.1. | 89 | 180 | ППУ | надземная | 2015г. | - | 95/70 |
| 7.2. | 89 | 30 | ППУ | надземная | 2016г. | - | 95/70 |
| 8 | 76 | 811 | мин. вата | надземная | 1959-1989 гг. | - | 95/70 |
| 8.1. | 76 | 90 | ППУ | надземная | 2015г. | - | 95/70 |
| 8.2. | 76 | 71 | ППУ | надземная | 2016г. | - | 95/70 |
| 9 | 57 | 1205,5 | мин. вата | надземная | 1959-1989 гг. | - | 95/70 |
| 9.1. | 57 | 160 | ППУ | надземная | 2015г. | - | 95/70 |
| 10 | 48 | 27 | мин. вата | надземная | 1959-1989 гг. | - | 95/70 |
| 10.1. | 48 | 160 | ППУ | надземная | 2015г. | - | 95/70 |
| 11 | 38 | 1056,5 | мин. вата | надземная | 1959-1989 гг. | - | 95/70 |
| 12 | 32 | 21 | мин. вата | надземная | 1959-1989 гг. | - | 95/70 |
| 13 | 219 | 57 | мин. вата | канальная | 1959-1989 гг. | 1,5 | 95/70 |
| 14 | 219 | 480 | н/д | надземная | с 2004 гг. | - | 95/70 |
| ИТОГО | 7960,1 |  |  |  |  |  |

Характеристика сетей ГВС, находящихся на балансе ОАО «РСО»

таблица 3

| Участок | Наружный диаметр трубопро водов на участке Dн, мм | Длина участка (в двухтруб. исчислении) L, м | Теплоизо ляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке Н, м | график работы тепловой сети с указанием температуры срезки, 0С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| тепловые сети от котельной с. Липовая Роща |
| 1 | 133 | 1100 | мин. вата | надземная | 1959-1989 гг. | - | 65/50 |
| 2 | 108 | 450 | мин. вата | надземная | 1959-1989 гг. | - | 65/50 |
| 3 | 89 | 375 | мин. вата | надземная | 1959-1989 гг. | - | 65/50 |
| 4 | 76 | 375 | мин. вата | надземная | 1959-1989 гг. | - | 65/50 |
| 5 | 57 | 300 | мин. вата | надземная | 2015 г. | - | 65/50 |
| 6 | 42,3 | 200 | мин. вата | надземная | 1959-1989 гг. | - | 65/50 |
| ИТОГО | 2800 |  |
| тепловые сети от котельной п. Петровский |
| 1 | 219 | 48 | мин. вата | надземная | 1959-1989 гг. | - | 65/50 |
| 2 | 159 | 887/33 | мин. вата | надземная | 1959-1989 гг. | - | 65/50 |
| 3 | 133 | 251/922 | мин. вата | надземная | 1959-1989 гг. | - | 65/50 |
| 4 | 89 | 212/27 | мин. вата | надземная | 1959-1989 гг. | - | 65/50 |
| 5 | 76 | 66/115 | мин. вата | надземная | 1959-1989 гг. | - | 65/50 |
| 6 | 72 | 201/35 | мин. вата | надземная | 1959-1989 гг. | - | 65/50 |
| 7 | 57 | 1453/1804 | мин. вата | надземная | 1959-1989 гг. | - | 65/50 |
| 8 | 38 | 775 | мин. вата | надземная | 1959-1989 гг. | - | 65/50 |
| 8.1. | 38 | 120 | ППУ | надземная | 2015г. | - | 65/50 |
| 9 | 159/133 | 57 | мин. вата | канальная | 1959-1989 гг. | 1,5 | 65/50 |
| 10 | 108 | 530/664 | н/д | надземная | с 2004 г. | - | 65/50 |
| ИТОГО | 4600 |  |

Характеристика потребителей тепловой энергии

в Петровском городском поселении

с. Липовая Роща

В настоящее время в с. Липовая Роща Петровского городского поселения централизованное теплоснабжение осуществляется у 27 объектов.

Суммарное годовое потребление тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение потребителей, расположенных на территории с.Липовая Роща составляет 6716,7 Гкал, в том числе:

на отопление – 5748,7 Гкал/год:

в том числе:

- жилой фонд – 4828,7 Гкал/год;

- объекты бюджетной сферы – 886 Гкал/год;

- прочие объекты – 34 Гкал/год;

на горячее водоснабжение – 968 Гкал/год

в том числе:

- жилой фонд – 885 Гкал/год;

- объекты бюджетной сферы – 47 Гкал/год;

- прочие объекты – 36 Гкал/год.

| Структура потребления тепловой энергии | Гкал/год | % |
| --- | --- | --- |
| отопление жилого фонда | 4828,7 | 71,89 |
| отопление объектов бюджетной сферы | 886 | 13,19 |
| отопление прочих объектов | 34 | 0,51 |
| ГВС жилой фонд | 885 | 13,18 |
| ГВС объектов бюджетной сферы | 47 | 0,70 |
| ГВС прочие объекты | 36 | 0,53 |
| Итого: | 6716,7 | 100,00 |

Таким образом, объекты жилого фонда являются основным потребителем тепловой энергии, суммарное потребление (отопление и ГВС) составляет более 83% всего поставляемого абонентам тепла.

В таблице 4 приведен реестр потребления тепла на цели отопления по источнику тепловой энергии котельной с. Липовая Роща Петровского городского поселения на 2023 год.

Таблица 4

| Наименование | Расчетная максимальная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Требуемая температура, 0С | Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- |
| пл. 70 лет Октября, 1 | 0,14 | 18 | 280,97 |
| пл. 70 лет Октября, 2 | 0,14 | 18 | 269,39 |
| пл. 70 лет Октября, 3 | 0,14 | 18 | 280,99 |
| пл. 70 лет Октября, 4 | 0,14 | 18 | 274,39 |
| пл. 70 лет Октября, 5 | 0,14 | 18 | 251,12 |
| пл. 70 лет Октября, 6 | 0,14 | 18 | 286,86 |
| Юбилейная, 1 | 0,08 | 18 | 133,36 |
| Юбилейная, 2 | 0,08 | 18 | 132,275 |
| Юбилейная, 3 | 0,08 | 18 | 130,38 |
| Юбилейная, 4 | 0,07 | 18 | 149,04 |
| Юбилейная, 5 | 0,07 | 18 | 147,76 |
| Юбилейная, 6 | 0,07 | 18 | 147,64 |
| Юбилейная, 7 | 0,1 | 18 | 146,46 |
| Юбилейная, 8 | 0,07 | 18 | 150,19 |
| Юбилейная, 9 | 0,07 | 18 | 140,19 |
| Юбилейная, 10 | 0,08 | 18 | 146,26 |
| Юбилейная, 11 | 0,07 | 18 | 143,58 |
| Садовая, 6 | 0,06 | 18 | 93,521 |
| Садовая, 8 | 0,06 | 18 | 94,093 |
| Зеленая, 7 | 0,25 | 18 | 622,63 |
| Юбилейная, 12 (Спорткомплекс) | 0,18 | 16 | 364,66 |
| Садовая, 10а (школа-сад) | 0,18 | 16 | 372,97 |
| Пл. 70 лет Октября (Дом культуры) | 0,04 | 16 | 87,37 |
| ФАП Липовая Роща | 0,02 | 20 | 57,3 |
| Юбилейная, 1(почта) | 0,01 | 18 | 4,14 |
| Пл. 70 лет Октября (ИП Прохоров) | 0,01 | 18 | 6,19 |
| Пл. 70 лет Октября (ИП Феоктистов) | 0,01 | 15 | 27,47 |

п. Петровский Петровского городского поселения

В настоящее время в п. Петровский Петровского городского поселения централизованное теплоснабжение осуществляется у 74 объектов.

Суммарное годовое потребление тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение потребителей, расположенных на территории                        п. Петровский составляет 16089 Гкал, в том числе:

на отопление – 14065 Гкал/год:

в том числе:

- жилой фонд - 12217 Гкал/год;

- объекты бюджетной сферы – 1254 Гкал/год;

- прочие объекты – 594 Гкал/год;

на горячее водоснабжение – 2024 Гкал/год

в том числе:

- жилой фонд - 1911 Гкал/год;

- прочие объекты – 113 Гкал/год.

| Структура потребления тепловой энергии | Гкал/год | % |
| --- | --- | --- |
| отопление жилого фонда | 12217 | 75,93 |
| отопление объектов бюджетной сферы | 1254 | 7,80 |
| отопление прочих объектов | 594 | 3,69 |
| ГВС жилой фонд | 1911 | 11,88 |
| ГВС прочие объекты | 113 | 0,70 |
| Итого: | 16089 | 100,00 |

Таким образом, объекты жилого фонда являются основным потребителем тепловой энергии, суммарное потребление (отопление и ГВС) составляет более 88% всего поставляемого абонентам тепла.

В таблице 5 приведен реестр потребления тепла на цели отопления по источнику тепловой энергии котельной п. Петровский Петровского городского поселения на 2021 год.

Таблица 5

| Наименование | Расчетная максимальная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Требуемая температура, 0С | Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Школьная, 2 | 0,13 | 18 | 295,39 |
| Школьная, 6 | 0,15 | 18 | 194,41 |
| Школьная, 7 | 0,07 | 18 | 119,19 |
| Школьная, 8 | 0,13 | 18 | 307,56 |
| Школьная, 9 | 0,07 | 18 | 169,16 |
| Школьная, 10 | 0,14 | 18 | 296,29 |
| Школьная, 11 | 0,13 | 18 | 362,12 |
| Школьная, 12 | 0,12 | 18 | 336,68 |
| Школьная, 13 | 0,08 | 18 | 179,29 |
| Школьная, 14 | 0,11 | 18 | 261,35 |
| Заводская, 1 | 0,01 | 18 | 21,32 |
| Заводская, 5 | 0,35 | 18 | 1301,33 |
| Юбилейная, 3 | 0,21 | 18 | 597,72 |
| Юбилейная, 5 | 0,17 | 18 | 466,26 |
| Юбилейная, 7 | 0,21 | 18 | 573,29 |
| Юбилейная, 9 | 0,34 | 18 | 960,86 |
| Юбилейная, 11 | 0,18 | 18 | 607,49 |
| Красноармейская, 1 | 0,35 | 18 | 1262,70 |
| Красноармейская, 2 | 0,14 | 18 | 352,61 |
| Красноармейская, 4 | 0,1 | 18 | 226,45 |
| Красноармейская, 5 | 0,01 | 18 | 35,66 |
| Красноармейская, 6 | 0,24 | 18 | 741,45 |
| Красноармейская, 7 | 0,02 | 18 | 35,8 |
| Красноармейская, 9 | 0,01 | 18 | 34,64 |
| Красноармейская, 11 | 0,01 | 18 | 33,73 |
| 2-я Рабочая, 1 | 0,13 | 18 | 343,48 |
| 2-я Рабочая, 2 | 0,01 | 18 | 19,45 |
| 2-я Рабочая, 3 | 0,13 | 18 | 327,82 |
| 2-я Рабочая, 4 | 0,02 | 18 | 32,52 |
| 2-я Рабочая, 5 | 0,13 | 18 | 332,83 |
| 2-я Рабочая, 8 | 0,18 | 18 | 690,84 |
| Чкалова, 6 | 0,01 | 18 | 15,69 |
| Чкалова, 8 | 0,01 | 18 | 14,95 |
| Чкалова, 12 | 0,01 | 18 | 20,63 |
| д. Костромиха, 1 | 0,07 | 18 | 141,4 |
| д. Костромиха, 2 | 0,07 | 18 | 141,94 |
| д. Костромиха, 3 | 0,07 | 18 | 141,35 |
| д. Костромиха, 4 | 0,07 | 18 | 140,61 |
| д. Костромиха, 5 | 0,07 | 18 | 141,61 |
| д. Костромиха, 42 | 0,01 | 18 | 21,82 |
| д. Костромиха, 55 | 0,01 | 18 | 11,17 |
| Дом Подстанции | 0,03 | 18 | 57,77 |
| Пер. Садовый, 4 | 0,07 | 18 | 135,17 |
| Дом ГЭС | 0,02 | 18 | 22,94 |
| Пионерская, 3 | 0,01 | 18 | 16,24 |
| Пионерская, 5 | 0,01 | 18 | 14,48 |
| Пионерская, 7 | 0,01 | 18 | 15,40 |
| Пионерская, 9 | 0,01 | 18 | 14,26 |
| Пионерская, 15 | 0,04 | 18 | 76,62 |
| Пионерская, 20 | 0,01 | 18 | 17,16 |
| Пионерская, 26 | 0,01 | 18 | 14,91 |
| Пионерская, 28 | 0,01 | 18 | 12,29 |
| Советская, 33 | 0,01 | 18 | 7,08 |
| пер.Садовый, 1 (дет.сад) | 0,12 | 20 | 274,82 |
| Советская (школа) | 0,2 | 16 | 377,37 |
| Школьная, 2а (клуб) | 0,17 | 16 | 313,07 |
| Пер. Садовый (амбулатория) | 0,07 | 20 | 157,51 |
| Заводская, 1 (пожарная часть) | 0,02 | 18 | 43,34 |
| Чкалова, 2 (администрация) | 0,03 | 18 | 68,99 |
| Юбилейная, д.7 (почта) | 0,01 | 18 | 18,41 |
| Школьная, 1 (АО «Росспиртпром») | 0,08 | 18 | 212,41 |
| Заводская, 7 (АО «Тандер») | 0,02 | 15 | 80,25 |
| Пионерская, 17 (ИП Платонов) | 0,15 | 15 | 8,88 |
| Чкалова (ИП Наумов) | 0,02 | 18 | 36,55 |
| Чкалова, 4 (ИП Серова) | 0,02 | 16 | 31,92 |
| Пионерская, 13 (Теплосеть) | 0,01 | 18 | 2,12 |
| Школьная, 13(МУП «Фармация») | 0,01 | 20 | 9,79 |
| Заводская («ООО «Центр по расчетам») | 0,01 | 18 | 7,69 |
| ПС Петровская (МРСК) | 0,08 | 16 | 97,34 |
| ПАО Сбербанк | 0,01 | 18 | 12,34 |
| ООО «Митул» | 0,01 | 18 | 16,4 |
| ИП Дубровская | 0,01 | 18 | 4,09 |
| Пионерская,19 (Ростелеком) | 0,01 | 18 | 26,81 |
| Юбилейная, 9 (ИП Анохина) | 0,03 | 15 | 47,41 |

4. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Согласно предоставленной информации перспективный спрос на тепловую энергию в Петровском городском поселении отсутствует, новое строительство не планируется.

Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам. Объемы потребления тепловой энергии (мощности) и приросты потребления тепловой энергии (мощности) от каждого источника тепловой энергии.

В нижеприведенных таблицах приведены данные строительных фондов по жилым домам и нежилым зданиям и объемы потребления тепловой энергии по состоянию на 2022 г.

Согласно информации, предоставленной заказчиком, строительство жилых домов, общественных зданий и производственных зданий промышленных предприятий с централизованной системой теплоснабжения на период до 2029 г. не планируется.

Характеристика жилого фонда

Характеристика жилого фонда в разрезе котельной Липовая Роща

| № | Адрес МД | Площадь | Норматив | Кол-во | Кол-во | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | м2 | на кв.м. | месяцев | тепловой | тепловой |
|  |  |  |  |  | энергии | энергии |
|  |  |  |  |  | в месяц | в год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | МД по нормативу |  |  |  |  |  |
| 1 | пл. 70-лет Октября д.1 | 1386,4 | 0,01981 | 12 | 27,46 | 329,58 |
| 2 | пл. 70-лет Октября д.2 | 1381,5 | 0,01981 | 12 | 27,37 | 328,41 |
| 3 | пл. 70-лет Октября д.3 | 1386 | 0,01981 | 12 | 27,46 | 329,48 |
| 4 | пл. 70-лет Октября д.4 | 1385,5 | 0,01981 | 12 | 27,45 | 329,36 |
| 5 | пл. 70-лет Октября д.5 | 1432 | 0,01981 | 12 | 28,37 | 340,42 |
| 6 | пл. 70-лет Октября д.6 | 1414,1 | 0,01981 | 12 | 28,01 | 336,16 |
| 7 | Ул. Юбилейная д.1 | 664,3 | 0,01981 | 12 | 13,16 | 157,92 |
| 8 | Ул. Юбилейная д.2 | 720,8 | 0,01981 | 12 | 14,28 | 171,35 |
| 9 | Ул. Юбилейная д.3 | 726 | 0,01981 | 12 | 14,38 | 172,58 |
| 10 | Ул. Юбилейная д.4 | 734,7 | 0,01981 | 12 | 14,55 | 174,65 |
| 11 | Ул. Юбилейная д.5 | 728,4 | 0,01981 | 12 | 14,43 | 173,16 |
| 12 | Ул. Юбилейная д.6 | 727,7 | 0,01981 | 12 | 14,42 | 172,99 |
| 13 | Ул. Юбилейная д.7 | 722,5 | 0,01981 | 12 | 14,31 | 171,75 |
| 14 | Ул. Юбилейная д.8 | 740,4 | 0,01981 | 12 | 14,67 | 176,01 |
| 15 | Ул. Юбилейная д.9 | 731,2 | 0,01981 | 12 | 14,49 | 173,82 |
| 16 | Ул. Юбилейная д.10 | 721 | 0,01981 | 12 | 14,28 | 171,40 |
| 17 | Ул. Юбилейная д.11 | 741,8 | 0,01981 | 12 | 14,70 | 176,34 |
| 18 | Ул. Садовая д. 6 | 471,2 | 0,01981 | 12 | 9,33 | 112,01 |
| 19 | Ул. Садовая д. 8 | 465,9 | 0,01981 | 12 | 9,23 | 110,75 |
| 20 | Ул.Зеленая д.7 | 3069,3 | 0,01981 | 12 | 60,80 | 729,63 |
|  | Всего | 20350,7 |  |  | 403,15 | 4837,77 |

Характеристика жилого фонда в разрезе котельной п. Петровский

| Адрес | № | Отаплив. | Норматив | Кол-во | Количество | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | дома | площадь | тепловой | месяцев | тепловой | тепловой |
|  |  |  | энергии |  | энергии | энергии |
|  |  |  | на 1 кв. м. |  | в месяц | в год |
|  |  |  | в месяц |  |  |  |
|  |  | м2 | Гкал/м2 |  | Гкал | Гкал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Школьная по счетчикам | 6 | 2011 | 0 | 0 | 0,00 | 194,41 |
| Юбилейная по счетчикам | 11 | 2887,7 | 0 | 0 | 0,00 | 607,49 |
| Школьная | 10 | 1246,4 | 0,01981 | 12 | 24,69 | 296,29 |
| Юбилейная | 9 | 4042 | 0,01981 | 12 | 80,07 | 960,86 |
| Красноармейская | 1 | 5311,7 | 0,01981 | 12 | 105,22 | 1262,70 |
| МД по нормативу |  |  |  |  |  |  |
| Школьная | 2 | 1242,6 | 0,01981 | 12 | 24,62 | 295,39 |
| Школьная | 7 | 501,4 | 0,01981 | 12 | 9,93 | 119,19 |
| Школьная | 8 | 1293,8 | 0,01981 | 12 | 25,63 | 307,56 |
| Школьная | 9 | 711,6 | 0,01981 | 12 | 14,10 | 169,16 |
| Школьная | 11 | 1523,3 | 0,01981 | 12 | 30,18 | 362,12 |
| Школьная | 12 | 1416,3 | 0,01981 | 12 | 28,06 | 336,68 |
| Школьная | 13 | 754,2 | 0,01981 | 12 | 14,94 | 179,29 |
| Школьная | 14 | 1099,4 | 0,01981 | 12 | 21,78 | 261,35 |
| Заводская | 1 | 89,7 | 0,01981 | 12 | 1,78 | 21,32 |
| Заводская | 5 | 5474,2 | 0,01981 | 12 | 108,44 | 1301,33 |
| Юбилейная | 3 | 2514,4 | 0,01981 | 12 | 49,81 | 597,72 |
| Юбилейная | 5 | 1961,4 | 0,01981 | 12 | 38,86 | 466,26 |
| Юбилейная | 7 | 2411,6 | 0,01981 | 12 | 47,77 | 573,29 |
| Красноармейская | 2 | 1483,3 | 0,01981 | 12 | 29,38 | 352,61 |
| Красноармейская | 4 | 952,6 | 0,01981 | 12 | 18,87 | 226,45 |
| Красноармейская | 6 | 3119 | 0,01981 | 12 | 61,79 | 741,45 |
| Красноармейская | 5 | 150 | 0,01981 | 12 | 2,97 | 35,66 |
| Красноармейская | 7 | 150,6 | 0,01981 | 12 | 2,98 | 35,80 |
| Красноармейская | 9 | 145,7 | 0,01981 | 12 | 2,89 | 34,64 |
| Красноармейская | 11 | 141,9 | 0,01981 | 12 | 2,81 | 33,73 |
| 2 Рабочая | 1 | 1444,9 | 0,01981 | 12 | 28,62 | 343,48 |
| 2 Рабочая | 2 | 81,8 | 0,01981 | 12 | 1,62 | 19,45 |
| 2 Рабочая | 3 | 1379 | 0,01981 | 12 | 27,32 | 327,82 |
| 2 Рабочая | 4 | 136,8 | 0,01981 | 12 | 2,71 | 32,52 |
| 2 Рабочая | 5 | 1400,1 | 0,01981 | 12 | 27,74 | 332,83 |
| 2 Рабочая | 8 | 2906,1 | 0,01981 | 12 | 57,57 | 690,84 |
| Чкалова | 12 | 86,8 | 0,01981 | 12 | 1,72 | 20,63 |
| д. Костромиха | 1 | 594,8 | 0,01981 | 12 | 11,78 | 141,40 |
| д. Костромиха | 2 | 597,1 | 0,01981 | 12 | 11,83 | 141,94 |
| д. Костромиха | 3 | 594,6 | 0,01981 | 12 | 11,78 | 141,35 |
| д. Костромиха | 4 | 591,5 | 0,01981 | 12 | 11,72 | 140,61 |
| д. Костромиха | 5 | 595,7 | 0,01981 | 12 | 11,80 | 141,61 |
| дом Подстанции |  | 243 | 0,01981 | 12 | 4,81 | 57,77 |
| Садовый пер. | 4 | 568,6 | 0,01981 | 12 | 11,26 | 135,17 |
| Итого: |  | 38357,8 |  |  | 759,87 | 12440,17 |
| Частный ж/фонд по нормативу |  |  |  |  |  |  |
| Пионерская | 3 | 68,3 | 0,01981 | 12 | 1,35 | 16,24 |
| Пионерская | 5 | 60,9 | 0,01981 | 12 | 1,21 | 14,48 |
| Пионерская | 7 | 64,8 | 0,01981 | 12 | 1,28 | 15,40 |
| Пионерская | 9 | 60 | 0,01981 | 12 | 1,19 | 14,26 |
| Пионерская | 15 | 322,3 | 0,01981 | 12 | 6,38 | 76,62 |
| Пионерская | 20 | 72,2 | 0,01981 | 12 | 1,43 | 17,16 |
| Пионерская | 26 | 62,7 | 0,01981 | 12 | 1,24 | 14,91 |
| Пионерская | 28 | 51,7 | 0,01981 | 12 | 1,02 | 12,29 |
| Советская | 33 | 29,8 | 0,01981 | 12 | 0,59 | 7,08 |
| Дом ГЭС |  | 96,5 | 0,01981 | 12 | 1,91 | 22,94 |
| Чкалова | 6 | 66 | 0,01981 | 12 | 1,31 | 15,69 |
| Чкалова | 8 | 62,9 | 0,01981 | 12 | 1,25 | 14,95 |
| Костромиха | 42 | 91,8 | 0,01981 | 12 | 1,82 | 21,82 |
| Костромиха | 55 | 47 | 0,01981 | 12 | 0,93 | 11,17 |
| Итого: |  | 1156,9 |  |  | 22,92 | 275,02 |
| ВСЕГО |  | 39514,7 |  |  | 782,79 | 12715,19 |

Характеристика нежилых зданий

Характеристика нежилых зданий в разрезе котельной Липовая Роща.

|  | Объем | Удельн. | Расч. | Средне- | Отопит. | Коэфф. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | здания | характ. | темпер. | годовая | период | инф. | Гкал |
|  |  | здания | в здан. | темпер. |  |  | год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУ "Сп.озд. Центр" |  | 11995 | 0,3 | 16 | -3,9 | 5256 | 1,06183 | 399,66 |
| МКУ КДЦ |  | 2462 | 0,37 | 16 | -3,9 | 5256 | 1,062 | 101,08 |
| Петровская СОШ |  | 11040,9 | 0,33 | 16 | -3,9 | 5256 | 1,06078 | 404,25 |
| Итого: | 72692 |  |  |  |  |  | 904,99 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФАП | 1142 | 0,4 | 20 | -3,9 | 5256 | 1,057 | 60,65 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФГУП "Почта России" | 120,45 | 0,3 | 18 | -3,9 | 5256 | 1,05806 | 4,40 |
| Прочие организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИП Феоктистов |  | 655 | 0,43 | 15 | -3,9 | 5256 | 1,06078 | 29,68 |
| ЧП Прохоров |  | 126 | 0,43 | 18 | -3,9 | 5256 | 1,06078 | 6,62 |
| Итого: | 901,45 |  |  |  |  |  | 36,29 |
| Итого организации: |  |  |  |  |  |  | 1006,34 |

Характеристика нежилых зданий в разрезе котельной п.Петровский

|  | Высо | Объем | Удельн. | Расч. | Средне- | Отопит. | Коэфф. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | та | здания | характ. | темпер. | годовая | период | инф. | Гкал, год |
|  |  |  | здания | в здан. | темпер. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУ КДЦ | 5,9 | 2859 | 0,37 | 16 | -3,9 | 5256 | 0,065639 | 117,91 |
| МКУ КДЦ | 8,6 | 3081 | 0,37 | 16 | -3,9 | 5256 | 0,071982 | 127,82 |
| МКУ КДЦ | 5 | 2641 | 0,37 | 16 | -3,9 | 5256 | 0,063384 | 108,68 |
| МКУ КДЦ | 3 | 450,2 | 0,37 | 16 | -3,9 | 5256 | 0,058059 | 18,43 |
| Петровская СОШ | 10,6 | 7723 | 0,39 | 16 | -3,9 | 5256 | 0,076341 | 339,09 |
| Петровская СОШ | 7,3 | 2442 | 0,39 | 16 | -3,9 | 5256 | 0,069001 | 106,49 |
| Детский сад № 5 | 6,45 | 2977 | 0,38 | 20 | -3,9 | 5256 | 0,066980 | 151,63 |
| Детский сад № 5 | 6,85 | 2732 | 0,38 | 20 | -3,9 | 5256 | 0,067938 | 139,27 |
| Администрация пос. | 3,45 | 1402 | 0,43 | 18 | -3,9 | 5256 | 0,059299 | 73,51 |
| гараж адм. | 2,5 | 100 | 0,43 | 10 | -3,9 | 5256 | 0,056650 | 0,00 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 1182,82 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦРБ | 3,75 | 2922 | 0,4 | 20 | -3,9 | 5256 | 0,060111 | 155,65 |
| гараж | 3 | 378 | 0,4 | 10 | -3,9 | 5256 | 0,058059 | 11,69 |
| ОГКУ "Управление по ЗН и ПБ" | 3 | 894 | 0,43 | 18 | -3,9 | 5256 | 0,058059 | 46,82 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 214,15 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФГУП «Почта России» | 2,5 | 375 | 0,43 | 18 | -3,9 | 5256 | 0,056650 | 19,61 |
| Прочие организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП «Фармация» | 3,3 | 224,4 | 0,4 | 20 | -3,9 | 5256 | 0,058889 | 11,94 |
| ПАО "Ростелеком" | 3 | 627 | 0,43 | 18 | -3,9 | 5256 | 0,058059 | 32,84 |
| ПАО Сбербанк | 4 | 288 | 0,43 | 18 | -3,9 | 5256 | 0,060780 | 15,12 |
| ООО "Митул" | 4 | 333 | 0,43 | 18 | -3,9 | 5256 | 0,060780 | 17,48 |
| ЧП "Дубровская" | 3,47 | 251 | 0,37 | 18 | -3,9 | 5256 | 0,059354 | 11,32 |
| ЧП "Дубровская" | 3,45 | 244 | 0,37 | 18 | -3,9 | 5256 | 0,059299 | 11,01 |
| ИП Платонов | 3,1 | 217,8 | 0,38 | 15 | -3,9 | 5256 | 0,058337 | 8,70 |
| ООО "Центр по расчетам за услуги ЖКХ" | 3 | 180 | 0,43 | 18 | -3,9 | 5256 | 0,058059 | 9,43 |
| МУП "Гаврилово-Посадская городская тепловая сеть" | 7,2 | 49 | 0,38 | 18 | -3,9 | 5256 | 0,068766 | 2,29 |
| итого: |  |  |  |  |  |  |  | 120,13 |
| ОАО «МРСК» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое здание | 4,4 | 1356 | 0,43 | 18 | -3,9 | 5256 | 0,061835 | 71,27 |
| гараж | 4,2 | 217 | 0,7 | 10 | -3,9 | 5256 | 0,061310 | 11,78 |
| новое здание РЭП | 6,6 | 2041 | 0,43 | 18 | -3,9 | 5256 | 0,067341 | 107,82 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 190,87 |
| ИП Наумов А.В. | 3,5 | 854 | 0,43 | 18 | -3,9 | 5256 | 0,059435 | 44,78 |
| ИП Серова А.Ю. | 2,85 | 437 | 0,35 | 16 | -3,9 | 5256 | 0,057640 | 16,92 |
| ИП Серова А.Ю. | 3,01 | 448 | 0,35 | 16 | -3,9 | 5256 | 0,058087 | 17,35 |
| ИП Серова А.Ю. | 2,46 | 104 | 0,35 | 16 | -3,9 | 5256 | 0,056536 | 4,02 |
| ИП Серова А.Ю. | 2,5 | 15 | 0,35 | 16 | -3,9 | 5256 | 0,056650 | 0,58 |
| ИП Серова А.Ю. | 2,35 | 7 | 0,35 | 16 | -3,9 | 5256 | 0,056221 | 0,27 |
| АО "Тандер" | 2,9 | 936,41 | 0,38 | 15 | -3,9 | 5256 | 0,057780 | 37,39 |
| ИП Анохина Е.М. | 4 | 1759 | 0,38 | 15 | -3,9 | 5256 | 0,060780 | 70,44 |
| АО "Росспиртпром" | 7,59 | 3374 | 0,43 | 18 | -3,9 | 5256 | 0,069677 | 177,32 |
| АО "Росспиртпром" | 3,55 | 674,2 | 0,43 | 18 | -3,9 | 5256 | 0,059571 | 35,09 |
| Итого прочие орг. |  |  |  |  |  |  |  | 715,16 |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  | 2131,75 |

Радиус эффективного

теплоснабжения источников тепловой энергии

Рис.3. Зона эффективного радиуса теплоснабжения от котельной п. Петровский.

Вне зоны радиуса эффективного теплоснабжения п.Петровский находятся:

- частные жилые дома по адресам: ул. Советская, 33; с. Костромиха, 55;                            с . Костромиха, 42;

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Петровская средняя школа", ул. Советская, 20.

Рис.4. Зона эффективного радиуса теплоснабжения от котельной с.Липовая Роща

Вне зоны радиуса эффективного теплоснабжения с. Липовая Роща находится частный жилой дом по адресу: ул. Строительная, д.3.

Описание существующих зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Ниже приведено описание зон действия источников тепловой энергии                        (с. Липовая Роща и п. Петровский):

котельные обеспечивают теплоснабжением потребителей на территории застройки малоэтажными зданиями, а так же в зоне общественно-делового и коммерческого, социального и коммунально-бытового назначения.

Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Существующих зон действия индивидуальных источников тепловой энергии описать не предоставляется возможным, по причине отсутствия данных об оснащении индивидуальными источниками тепловой энергии.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Период 2020 – 2029 г.г.

Согласно предоставленной информации нового строительства на территории поселения не планируется, поэтому нагрузка на отопление в течение всего периода действия схемы теплоснабжения не изменится.

| Наименование котельной | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность, Гкал/ч |
| п.Петровский | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,01 |
| с.Липовая Роща | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 |
| Подключенная нагрузка, Гкал/час |
| п.Петровский | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 |
| с.Липовая Роща | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 |
| Подключенная нагрузка с учетом потерь при транспортировке (30%), Гкал/час |
| п.Петровский | 8,27 | 8,27 | 8,27 | 8,27 | 8,27 | 8,27 | 8,27 | 8,27 | 8,27 | 8,27 |
| с.Липовая Роща | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 |
| Резерв(+) Дефицит(-) мощности, Гкал/час |
| п.Петровский | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 |
| с.Липовая Роща | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Резерв(+) Дефицит(-) мощности, % |
| п.Петровский | 24,88 | 24,88 | 24,88 | 24,88 | 24,88 | 24,88 | 24,88 | 24,88 | 24,88 | 24,88 |
| с.Липовая Роща | 16,39 | 16,39 | 16,39 | 16,39 | 16,39 | 16,39 | 16,39 | 16,39 | 16,39 | 16,39 |

При анализе предоставленной информации видно, что на котельных имеется определенный резерв мощности, составляющий около 20% (24,88% п. Петровский, 16,39% с. Липовая Роща).

5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Согласно генерального плана перспективного строительства объектов с централизованной системой теплоснабжения не планируется, следовательно в строительстве источников теплоснабжения нет необходимости.

Предложения по реконструкции источника тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Реконструкция действующего источника тепловой энергии нецелесообразна.

Предложения по техническому перевооружению источника тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Техническое перевооружение действующего источника теплоснабжения не предусмотрено.

Совместная работа источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы

Нецелесообразно проведение мероприятий по обеспечению совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы - отсутствуют.

6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Рекомендовано при проведении работ по теплоизоляции/замене теплоизоляционного материала использовать современную тепловую изоляцию - пенополиуретановую.

с. Липовая Роща

Рекомендовано произвести строительство тепловых сетей горячего водоснабжения напрямую от котельной, в результате чего:

- нагрев воды будет осуществляться на котельной, а не в двух ЦТП (центральный тепловой пункт);

- уменьшаться затраты на обслуживание двух ЦТП;

- будут независимым друг от друга температурные режимы отопления и горячего водоснабжения;

- уменьшиться расход электроэнергии на 40%;

- уменьшится расход газа на 18%.

Основные технико-экономические показатели проекта:

- срок реализации - 1 месяц;

- объем вложений – 3235 тыс.руб.;

- срок окупаемости - 2 года.

п. Петровский

Рекомендовано реализовать проект: "Перевод на двухконтурную схему теплоснабжения котельной в п. Петровский Гаврилово-Посадского района Ивановской области" в результате чего:

- нагрев воды будет осуществляться в водонагревателях, а не в котлах, тем самым будет снижено количество ремонтов котлов, что приведет к существенному снижению затрат;

- снижение расхода газа составит не менее 3%.

7. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ)

Общие сведения

Энергоснабжающая (теплоснабжающая) организация - коммерческая организация независимо от организационно-правовой формы, осуществляющая продажу абонентам (потребителям) по присоединенной тепловой сети произведенной или (и) купленной тепловой энергии и теплоносителей (МДС 41-3.2000 Организационно-методические рекомендации по пользованию системами коммунального теплоснабжения в городах и других населенных пунктах Российской Федерации).

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных Постановлением РФ от 08.08.2012 № 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".

- соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении» «…единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - ЕТО) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении» «… к полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения

поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных Постановлением РФ от 08.08.2012 № 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, указанного в пункте 17 настоящих Правил, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности.

К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт).

В случае если органы местного самоуправления не имеют возможности размещать соответствующую информацию на своих официальных сайтах, необходимая информация может размещаться на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее муниципальное образование. Поселения, входящие в муниципальный район, могут размещать необходимую информацию на официальном сайте этого муниципального района.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с нижеуказанными критериями.

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации

- критерий:

владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- критерий:

размер собственного капитала;

- критерий:

способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

1 критерий:

В случае, если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

В случае, если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

- критерий:

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

- критерий:

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана

- Заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- Заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- Заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Организация может утратить статус единой теплоснабжающей организации в следующих случаях

- Систематическое (3 и более раза в течение 12 месяцев) неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных условиями договоров. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств должен быть подтвержден вступившими в законную силу решениями федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов;

- Принятие в установленном порядке решения о реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения, когда к организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, присоединяются другие реорганизованные организации, а также реорганизации в форме преобразования) или ликвидации организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации;

- Принятие арбитражным судом решения о признании организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, банкротом;

- Прекращение права собственности или владения имуществом, по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;

- Несоответствие организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, критериям, связанным с размером собственного капитала, а также способностью в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения;

- Подача организацией заявления о прекращении осуществления функций единой теплоснабжающей организации.

Лица, права и законные интересы которых нарушены по основаниям, (подраздел 8.4), незамедлительно информируют об этом уполномоченные органы для принятия ими решения об утрате организацией статуса единой теплоснабжающей организации. К указанной информации должны быть приложены вступившие в законную силу решения федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов.

Уполномоченное должностное лицо организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, обязано уведомить уполномоченный орган о возникновении фактов (подраздел 8.4), являющихся основанием для утраты организацией статуса единой теплоснабжающей организации, в течение 3 рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом решения о реорганизации, ликвидации, признания организации банкротом, прекращения права собственности или владения имуществом организации.

Организация, имеющая статус единой теплоснабжающей организации, вправе подать в уполномоченный орган заявление о прекращении осуществления функций единой теплоснабжающей организации, за исключением если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью. Заявление о прекращении функций единой теплоснабжающей организации может быть подано до 1 августа текущего года.

Уполномоченный орган обязан принять решение об утрате организацией статуса единой теплоснабжающей организации в течение 5 рабочих дней со дня получения от лиц, права и законные интересы которых нарушены по основаниям, изложенным в подразделе 8.4 настоящего отчета, вступивших в законную силу решений федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов, а также получения уведомления (заявления) от организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, в случаях, указанных в подразделе 8.4.

Уполномоченный орган обязан в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об утрате организацией статуса единой теплоснабжающей организации разместить на официальном сайте сообщение об этом, а также предложить теплоснабжающим и (или) теплосетевыми организациям подать заявку о присвоении им статуса единой теплоснабжающей организации.

Организация, утратившая статус единой теплоснабжающей организации по основаниям, приведенным в подразделе 8.4, обязана исполнять функции единой теплоснабжающей организации до присвоения другой организации статуса единой теплоснабжающей организации, а также передать организации, которой присвоен статус единой теплоснабжающей организации, информацию о потребителях тепловой энергии, в том числе имя (наименование) потребителя, место жительства (место нахождения), банковские реквизиты, а также информацию о состоянии расчетов с потребителем.

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных Постановлением РФ от 08.08.2012 № 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации», предлагается в Петровском городском поселении Гаврилово-Посадского района Ивановской области сохранить статус единой теплоснабжающей организации за АО «Ресурсоснабжающая организация» (АО РСО).

РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

По результатам инвентаризации бесхозных тепловых сетей на территории Петровского городского поселения не выявлено.

Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Принятие на учет бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании постановления Правительства РФ от 17.09.2003г. № 580.

На основании статьи 225 Гражданского кодекса РФ по истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.

9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ РАБОТЫ СИСТЕМЫ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

По результатам актуализации схемы теплоснабжения Петровского городского поселения Гаврилово-Посадского района Ивановской области на 2023 год рекомендовано:

Администрации Петровского городского поселения Гаврилово-Посадского района Ивановской области внести изменения в нормативно-правовые акты поселения для исключения из системы централизованного теплоснабжения потребителей, расположенных за пределами радиуса эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии:

п. Петровский: частные жилые дома по адресам: ул. Советская, 33;                  с. Костромиха, 55; с. Костромиха, 42;

с. Липовая Роща: частный жилой дом по адресу: ул. Строительная, д.3.

В отношении потребителей, исключаемых из системы централизованного теплоснабжения предусмотреть мероприятия по переводу на альтернативные источники теплоснабжения.

В отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Петровская средняя школа", ул. Советская, 20 (школа), расположенных за пределами радиуса эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии рассмотреть возможные проектные решения по переводу на альтернативные источники теплоснабжения с последующим принятием соответствующего решения.

Единой теплоснабжающей организации рекомендовано:

- При проведении работ по теплоизоляции/замене теплоизоляционного материала использовать пенополиуретановую тепловую изоляцию.

- С. Липовая Роща - произвести строительство тепловых сетей горячего водоснабжения напрямую от котельной

- П. Петровский - реализовать проект: "Перевод на двухконтурную схему теплоснабжения котельной в п. Петровский Гаврилово-Посадского района Ивановской области".